## Slide 1
Routing
Routingtabelle · statisch & dynamisch · Inter-VLAN-Routing
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
bfw Standort Lübeck · FIAE / FISI
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 1 von 11

## Slide 2
Inhalt
1
Warum Routing?
2
Die Routingtabelle
3
Direkt verbundene und entfernte Netze
4
Statisches Routing
5
Dynamisches Routing
6
Inter-VLAN-Routing (Router-on-a-Stick)
7
Vergleich · Fazit
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 2 von 11

## Slide 3
Warum Routing?
Ein Switch verbindet Geräte INNERHALB eines Netzes (Layer 2)
Ein Router verbindet VERSCHIEDENE Netze/Subnetze (Layer 3)
er entscheidet anhand der Ziel-IP-Adresse, wohin ein Paket geht
ohne Router bleibt jedes Subnetz für sich
Netz A
192.168.10.0/24
Netz B
192.168.20.0/24
R
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 3 von 11

## Slide 4
Die Routingtabelle
Für jedes Ziel: in welche Richtung muss das Paket?
Auswahl per „längster Treffer“ (longest prefix match)
direkt verbundene Netze kennt der Router automatisch
Zielnetz | Nächster Hop | Interface
192.168.10.0/24 | direkt verbunden | G0/0
192.168.20.0/24 | direkt verbunden | G0/1
172.16.0.0/16 | 10.0.0.2 | G0/2
0.0.0.0/0 (Default) | 10.0.0.2 | G0/2
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 4 von 11

## Slide 5
Direkt verbundene und entfernte Netze
Direkt verbunden
Netz hängt direkt an einem Router-Interface
der Router kennt es automatisch
keine Konfiguration nötig
Entfernte Netze
über mindestens einen weiteren Router erreichbar
muss dem Router beigebracht werden
per statischem oder dynamischem Routing
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 5 von 11

## Slide 6
Statisches Routing
Routen werden manuell eingetragen
volle Kontrolle, kein Protokoll-Overhead
aber: bei Änderungen muss man alles von Hand anpassen
geeignet für kleine oder stabile Netze
Beispiel
ip route
192.168.20.0
255.255.255.0
10.0.0.2
Default-Route: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <Next-Hop>
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 6 von 11

## Slide 7
Dynamisches Routing
Router lernen Routen automatisch über ein Protokoll
Beispiele: RIP, OSPF
passt sich Änderungen und Ausfällen selbst an
skaliert für größere Netze – dafür mehr Komplexität
Router 1
Router 2
Router 3
tauschen Routing-Infos automatisch aus
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 7 von 11

## Slide 8
Inter-VLAN-Routing (Router-on-a-Stick)
VLANs sind getrennte Subnetze – ein Router verbindet sie
der Router hängt über EINEN Trunk am Switch
pro VLAN ein Subinterface mit eigener IP = Gateway
der Trunk trägt beide VLANs (802.1Q-getaggt)
Router
Switch
Trunk (802.1Q)
G0/0.10 → VLAN 10 → GW 192.168.10.1 | G0/0.20 → VLAN 20 → GW 192.168.20.1
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 8 von 11

## Slide 9
Statisch vs. dynamisch
Statisches Routing
+ einfach, volle Kontrolle
+ kein Protokoll-Overhead
− Pflege von Hand
− unpraktisch in großen Netzen
Dynamisches Routing
+ passt sich automatisch an
+ skaliert für große Netze
− mehr Komplexität
− Protokoll-Overhead
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 9 von 11

## Slide 10
Fazit
Ein Router verbindet verschiedene Netze anhand der Ziel-IP (Layer 3)
Die Routingtabelle bestimmt den Weg (längster Treffer)
Statisch = manuell, dynamisch = automatisch über ein Protokoll
Inter-VLAN-Routing per Router-on-a-Stick verbindet die VLANs
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 10 von 11

## Slide 11
Vielen Dank
Praxis folgt: Router-on-a-Stick in Packet Tracer – die beiden VLANs verbinden
Fragen?
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Routing
Seite 11 von 11