## Slide 1
VLANs
Virtuelle LANs · Access & Trunk · 802.1Q-Tagging
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
bfw Standort Lübeck · FIAE / FISI
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 1 von 11

## Slide 2
Inhalt
1
Warum VLANs?
2
Was ist ein VLAN?
3
Access-Ports
4
Trunk-Ports und 802.1Q
5
VLANs über mehrere Switches
6
Inter-VLAN-Routing
7
Vor- und Nachteile · Fazit
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 2 von 11

## Slide 3
Warum VLANs?
Ein Switch bildet ohne VLANs eine einzige große Broadcast-Domäne
VLANs unterteilen einen Switch logisch in mehrere getrennte Netze
Segmentierung ohne zusätzliche Hardware oder Verkabelung
Vorteile: weniger Broadcast-Last, mehr Sicherheit, flexible Zuordnung
ohne VLAN
1 Broadcast-Domäne
mit VLANs
mehrere getrennte
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 3 von 11

## Slide 4
Was ist ein VLAN?
logische Gruppierung von Ports zu einem eigenen Netz
jedes VLAN = eigene Broadcast-Domäne
Kennung über die VLAN-ID (1–4094)
Geräte verschiedener VLANs können ohne Router nicht direkt kommunizieren
Switch
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 10
VLAN 20
VLAN 20
VLAN 20
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 4 von 11

## Slide 5
Access-Ports
Access-Port
gehört zu genau EINEM VLAN
verbindet ein Endgerät (PC, Drucker, …)
Frames sind untagged (ohne VLAN-Tag)
das Endgerät merkt nichts vom VLAN
Beispiel
PC ─── Fa0/5 (Access, VLAN 10) ─── Switch
Der Port wird einem VLAN fest zugewiesen. Alles, was der PC sendet, gehört zu VLAN 10.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 5 von 11

## Slide 6
Trunk-Ports und 802.1Q
Trunk-Port überträgt MEHRERE VLANs über eine Leitung
802.1Q fügt jedem Frame ein VLAN-Tag (die VLAN-ID) ein
verbindet meist Switch–Switch oder Switch–Router
Native VLAN: ein VLAN bleibt ungetaggt (Standard: VLAN 1)
Ziel-MAC
Quell-MAC
802.1Q-Tag (VLAN-ID)
Typ
Daten
FCS
Das Tag wird auf dem Trunk ergänzt und am Access-Port wieder entfernt.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 6 von 11

## Slide 7
VLANs über mehrere Switches
VLANs gelten netzweit, nicht nur in einem Switch
zwischen den Switches verbindet ein Trunk
VLAN-IDs müssen auf beiden Switches gleich sein
so liegen z. B. alle VLAN-10-Geräte im selben Netz – egal an welchem Switch
Switch A
Switch B
Trunk (VLAN 10 + 20)
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 7 von 11

## Slide 8
Inter-VLAN-Routing
VLANs sind getrennte Broadcast-Domänen – keine direkte Kommunikation
für VLAN-übergreifenden Verkehr braucht man Layer 3 (Router oder L3-Switch)
klassisch: „Router-on-a-Stick“ über einen Trunk mit Subinterfaces
jedes VLAN ist ein eigenes IP-Subnetz
Merksatz: VLANs trennen – ein Router (Layer 3) verbindet sie wieder.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 8 von 11

## Slide 9
Vor- und Nachteile
Vorteile
weniger Broadcast-Last je Segment
mehr Sicherheit durch Trennung
flexible Zuordnung unabhängig vom Standort
keine zusätzliche Hardware nötig
Nachteile
höhere Konfigurations-Komplexität
VLAN-übergreifend braucht es Routing
Fehlkonfiguration (Tagging/Native VLAN)
konsistente IDs über alle Switches nötig
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 9 von 11

## Slide 10
Fazit
VLANs unterteilen einen Switch logisch in getrennte Netze
Access-Port = ein VLAN (untagged), Trunk = mehrere VLANs (802.1Q)
VLAN-IDs gelten netzweit und müssen überall gleich sein
VLAN-übergreifende Kommunikation braucht Layer-3-Routing
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 10 von 11

## Slide 11
Vielen Dank
Praxis folgt: VLANs in Packet Tracer – Access, Trunk, mehrere Switches
Fragen?
[Vor- und Nachname] · [Datum]
VLANs
Seite 11 von 11