## Slide 1
MODUL K · ANHANG · LF9-VERTIEFUNG (FISI)
STP & NDP im Detail
Etappe 8 (Anhang) — Spanning Tree Protocol und IPv6 Neighbor Discovery
Vertiefung aus Lernfeld 9 — kein neuer Serverdienst
[Vor- und Nachname] Datum: [Datum]

## Slide 2
AGENDA
Inhaltsverzeichnis
1 Lernziele dieser Vertiefung
2 Einordnung: warum dieser Anhang?
3 STP: das Problem (Loops)
4 STP: die Idee
5 STP: Root-Bridge-Wahl
6 STP: Port-Rollen & -Zustände
7 STP: Konvergenz & BPDU
8 RSTP — schneller umschalten
9 NDP: IPv6-Nachbarschaft
10 NDP: die fünf Nachrichten
11 NDP: SLAAC & DAD
12 Einordnung · Fazit (Modulabschluss)
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 2 von 15

## Slide 3
ORIENTIERUNG
Lernziele dieser Vertiefung
Nach dieser Vertiefung können Sie …
erklären, warum Layer-2-Schleifen gefährlich sind und wie STP sie verhindert
die Root-Bridge anhand der Bridge-ID bestimmen
Port-Rollen (Root, Designated, Blocking) und Port-Zustände zuordnen
den Ablauf der IPv6-Nachbarschaftserkennung (NDP) mit ihren fünf Nachrichten beschreiben
SLAAC und die Duplicate Address Detection (DAD) einordnen
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 3 von 15

## Slide 4
HAUPTTEIL
Einordnung: warum dieser Anhang?
Wichtig: STP und NDP sind Lernfeld-9-Themen (Netzwerke), keine Serverdienste. Sie stehen hier als bewusste Vertiefung für die FISI-Fachrichtung — als Ergänzung zu Modul J, nicht als Teil von „Serverdienste bereitstellen“.
STP-Detail: In Modul J wurde STP nur als Konzept gestreift — hier folgt die Tiefe (Root-Wahl, Port-Rollen, Konvergenz).
NDP: Das IPv6-Pendant zu ARP und mehr — die Nachbarschaftserkennung im Detail.
Ziel: die für die AP2 relevanten Vertiefungspunkte sauber abschließen.
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 4 von 15

## Slide 5
HAUPTTEIL
STP: das Problem (Layer-2-Loops)
Redundante Switch-Verbindungen erhöhen die Ausfallsicherheit — erzeugen aber Schleifen.
SW1
SW2
SW3
Schleife!
Ohne Schutz kreisen Broadcasts endlos → Broadcast-Sturm
die MAC-Tabellen werden instabil (MAC-Flapping)
das Netz bricht binnen Sekunden zusammen
Ethernet hat kein TTL wie IP — nichts stoppt das Kreisen
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 5 von 15

## Slide 6
HAUPTTEIL
STP: die Idee
Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D) legt logisch einen schleifenfreien Baum über das Netz
physisch bleiben alle Kabel — logisch werden überflüssige Pfade blockiert
fällt ein aktiver Pfad aus, aktiviert STP einen blockierten als Ersatz
Switches tauschen dazu BPDUs (Bridge Protocol Data Units) aus
In drei Schritten
1
Eine Root-Bridge wählen
2
je Switch den besten Weg zur Root finden (Root Port)
3
überflüssige Ports blockieren
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 6 von 15

## Slide 7
SCHLÜSSELTHEMA
STP: Root-Bridge-Wahl
Die Root-Bridge ist der Wurzelpunkt des Baums — sie hat die NIEDRIGSTE Bridge-ID.
Bridge-ID (BID) = Priorität (2 Byte, Standard 32768) + MAC-Adresse (6 Byte)
Vergleich: zuerst die Priorität — bei Gleichstand entscheidet die niedrigere MAC
die Bridge mit der niedrigsten BID wird Root
Priorität nur in Schritten von 4096 setzbar (0, 4096, 8192 …)
gezielte Steuerung: spanning-tree vlan 1 priority 4096 macht einen Switch zur Root
Switch# show spanning-tree
Root ID Priority 24577
Address 0011.2233.4455
Bridge ID Priority 32769
-> dieser Switch ist NICHT Root
(höhere BID)
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 7 von 15

## Slide 8
HAUPTTEIL
STP: Port-Rollen & -Zustände
Port-Rolle | Bedeutung
Root Port (RP) | bester Weg zur Root-Bridge (je Nicht-Root-Switch genau einer)
Designated Port (DP) | zuständiger Port je Segment; alle Root-Ports sind DP
Blocking / Alternate | blockiert, um die Schleife zu verhindern (Reserve)
Port-Zustände (klassisches STP):
Blocking
Listening
Learning
Forwarding
Nur im Zustand „Forwarding“ werden Nutzdaten weitergeleitet. Der Durchlauf dauert klassisch ~30–50 Sekunden.
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 8 von 15

## Slide 9
HAUPTTEIL
STP: Konvergenz & BPDU
BPDUs werden regelmäßig ausgetauscht (Hello-Time, Standard 2 s)
sie enthalten Root-BID, Pfadkosten und Sender-BID
Konvergenz = Zeit, bis sich nach einer Änderung ein stabiler Baum bildet
klassisches STP: 30–50 s (Forward Delay + Max Age)
bei Topologieänderung: TCN-BPDU informiert die Root
Pfadkosten (Beispiele)
Bandbreite | Kosten
10 Mbit/s | 100
100 Mbit/s | 19
1 Gbit/s | 4
10 Gbit/s | 2
Niedrigste Gesamtkosten zur Root = Root Port.
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 9 von 15

## Slide 10
HAUPTTEIL
RSTP — schneller umschalten
Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w) — Nachfolger des klassischen STP
Konvergenz in Sekunden statt ~30–50 s
weniger Port-Zustände: Discarding, Learning, Forwarding
neue Port-Rollen: zusätzlich Alternate und Backup
abwärtskompatibel zu STP; heute der Standard
Kurz: Gleiche Idee wie STP (schleifenfreier Baum, Root-Wahl), aber deutlich schnellere Reaktion auf Ausfälle — deshalb in der Praxis Standard.
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 10 von 15

## Slide 11
HAUPTTEIL
NDP: IPv6-Nachbarschaft
Neighbor Discovery Protocol — die Nachbarschaftserkennung in IPv6
ersetzt ARP und übernimmt zusätzliche Aufgaben
nutzt ICMPv6-Nachrichten statt eigener Broadcasts
arbeitet mit Multicast statt Broadcast (effizienter)
Aufgaben: Adressauflösung, Router finden, Adress-Autokonfiguration, Erreichbarkeit prüfen
ARP → NDP
Was in IPv4 ARP, DHCP-Teile und ICMP-Redirect erledigten, bündelt IPv6 in einem Protokoll: NDP.
Basis: ICMPv6 (Typen 133–137).
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 11 von 15

## Slide 12
SCHLÜSSELTHEMA
NDP: die fünf Nachrichten
Nachricht | Kürzel | Zweck
Router Solicitation | RS | Client fragt: „Gibt es einen Router?“
Router Advertisement | RA | Router antwortet: Präfix, Gateway, Optionen
Neighbor Solicitation | NS | „Wem gehört diese IPv6-Adresse?“ (ARP-Ersatz)
Neighbor Advertisement | NA | Antwort mit der MAC-Adresse
Redirect | — | Router weist auf besseren nächsten Hop hin
Merke: RS/RA = Router finden (Autokonfiguration). NS/NA = Adresse auflösen (das frühere ARP).
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 12 von 15

## Slide 13
HAUPTTEIL
NDP: SLAAC & DAD
SLAAC
Stateless Address Autoconfiguration
Host hört das RA und erfährt das Präfix
bildet sich selbst eine IPv6-Adresse
ganz ohne DHCP-Server möglich
Interface-ID per EUI-64 oder zufällig
DAD
Duplicate Address Detection
vor der Nutzung: ist die Adresse schon vergeben?
Host schickt ein NS an die eigene geplante Adresse
antwortet jemand (NA), ist sie belegt
verhindert Adresskonflikte automatisch
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 13 von 15

## Slide 14
BEWERTUNG
Einordnung in die Ausbildung
STP/RSTP sichern Layer 2 ab — relevant für jeden, der Switching plant (FISI-Kern)
NDP ist das Fundament von IPv6 im lokalen Netz — Anschluss an Modul J (IPv6/Subnetting)
beide Themen tauchen in der AP2 als Verständnisfragen auf, nicht als Server-Konfiguration
damit ist die LF9-Vertiefung für die FISI-Schiene abgeschlossen
Brücke: STP gehört zu „Netze verfügbar halten“, NDP zu „IPv6 verstehen“ — beides ergänzt das in Modul J/K aufgebaute Bild, ohne ein neuer Serverdienst zu sein.
[Vor- und Nachname] | Etappe 8 (Anhang): LF9-Vertiefung — STP & NDP
Datum: [Datum] Seite 14 von 15

## Slide 15
Modulabschluss
Modul K ist vollständig
STP/RSTP verhindern Layer-2-Schleifen über einen logischen Baum mit Root-Wahl
NDP organisiert die IPv6-Nachbarschaft über fünf ICMPv6-Nachrichten (RS/RA/NS/NA/Redirect)
Serverdienste (Etappen 1–4) + Automatisierung (5–6) + sicherer Betrieb (7) + LF9-Vertiefung (8)
8 von 8 Etappen — Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren.
Vielen Dank — Fragen?
[Vor- und Nachname] · Datum: [Datum]