## Slide 1
DIGITALTECHNIK
GRUNDLAGEN
Zahlensysteme · Boolesche Logik · Schaltungen · Bauelemente

## Slide 2
THEMENÜBERSICHT
01
Zahlensysteme
Dezimal, Binär, Oktal, Hexadezimal und Umrechnung
02
Boolesche Logik
AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR und Wahrheitstabellen
03
Einfache Schaltungen
Logische Gatter und ihre Schaltzeichen
04
Transistor
Aufbau, Funktion und Einsatz als Schalter
05
Kondensator
Aufbau, Funktion und Einsatz in der Digitaltechnik
Seite 1 von 13

## Slide 3
ZAHLENSYSTEME
Dezimal
Basis 10
Unser Alltag
Ziffern:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beispiel:
255₁₀
Binär
Basis 2
Computer intern
Ziffern:
0 1
Beispiel:
11111111₂
Oktal
Basis 8
Unix-Rechte
Ziffern:
0 1 2 3 4 5 6 7
Beispiel:
377₈
Hexadezimal
Basis 16
Speicheradressen
Ziffern:
0–9 A B C D E F
Beispiel:
FF₁₆
Alle Beispiele repräsentieren denselben Wert: 255
Seite 2 von 13

## Slide 4
UMRECHNUNG ZWISCHEN ZAHLENSYSTEMEN
Dezimal → Binär
Divisionsmethode:
Fortlaufend durch 2 teilen,
Reste von unten nach oben lesen.
13₁₀ → 13÷2=6 R1, 6÷2=3 R0,
3÷2=1 R1, 1÷2=0 R1 → 1101₂
Binär → Dezimal
Stellenwertmethode:
Jede Stelle mit 2ⁿ multiplizieren
und Ergebnisse addieren.
1101₂ → 1·8 + 1·4 + 0·2 + 1·1
= 8 + 4 + 0 + 1 = 13₁₀
Hexadezimal ↔ Binär
4-Bit-Gruppen:
Jede Hex-Ziffer = 4 Bit
A = 1010, F = 1111
0xFF = 1111 1111₂
Stellenwerttabelle (Binär)
2⁷ | 2⁶ | 2⁵ | 2⁴ | 2³ | 2² | 2¹ | 2⁰
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Seite 3 von 13

## Slide 5
BOOLESCHE LOGIK
George Boole (1815–1864) – Grundlage aller digitalen Schaltungen
Zwei Zustände
0 = FALSE = LOW = Aus
1 = TRUE = HIGH = An
Anwendung
Prozessoren, Speicher, Steuerungen
Programmierlogik (if/else, while)
AND (&)
A ∧ B
Ausgang = 1, wenn
ALLE Eingänge = 1
0·0=0 0·1=0 1·0=0 1·1=1
OR (≥1)
A ∨ B
Ausgang = 1, wenn
MINDESTENS ein Eingang = 1
0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=1
NOT (1)
¬A
Ausgang = Gegenteil
des Eingangs
¬0 = 1 ¬1 = 0
Seite 4 von 13

## Slide 6
ERWEITERTE LOGISCHE GATTER
XOR (=1)
A ⊕ B
Ausgang = 1, wenn Eingänge
UNTERSCHIEDLICH sind
0⊕0=0 0⊕1=1
1⊕0=1 1⊕1=0
NAND
¬(A ∧ B)
Negiertes AND – Universalgatter,
alle Gatter darstellbar
0↑0=1 0↑1=1
1↑0=1 1↑1=0
NOR
¬(A ∨ B)
Negiertes OR – ebenfalls
Universalgatter
0↓0=1 0↓1=0
1↓0=0 1↓1=0
Merke: NAND und NOR als Universalgatter
Aus NAND-Gattern (oder NOR-Gattern) allein lassen sich alle anderen logischen Gatter aufbauen. Deshalb sind sie in der Praxis besonders wichtig und werden in integrierten Schaltkreisen bevorzugt eingesetzt.
Seite 5 von 13

## Slide 7
WAHRHEITSTABELLEN
AND
A | B | A∧B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
OR
A | B | A∨B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
XOR
A | B | A⊕B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NAND
A | B | NAND
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
De Morgansche Gesetze
¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B
¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B
Wichtig für die Vereinfachung von logischen Ausdrücken und die Umwandlung zwischen NAND/NOR-Schaltungen.
Seite 6 von 13

## Slide 8
EINFACHE LOGISCHE SCHALTUNGEN
Halbaddierer
Addiert zwei 1-Bit-Zahlen
Summe (S) = A ⊕ B (XOR)
Übertrag (C) = A ∧ B (AND)
Besteht aus:
1× XOR-Gatter + 1× AND-Gatter
Volladdierer
Addiert zwei 1-Bit-Zahlen + Übertrag
S = A ⊕ B ⊕ Cin
Cout = (A∧B) ∨ (Cin∧(A⊕B))
Besteht aus:
2× Halbaddierer + 1× OR-Gatter
RS-Flip-Flop (Latch)
Einfachster Speicher: Speichert 1 Bit. Aufgebaut aus zwei rückgekoppelten NOR- oder NAND-Gattern. Set (S) setzt den Ausgang auf 1, Reset (R) setzt auf 0.
Seite 7 von 13

## Slide 9
DER TRANSISTOR
Grundbaustein aller digitalen Schaltungen
Aufbau & Funktion
Halbleiterbauelement mit 3 Anschlüssen:
Bipolartransistor (BJT):
Basis (B) · Kollektor (C) · Emitter (E)
NPN- und PNP-Typen
MOSFET:
Gate (G) · Drain (D) · Source (S)
Standard in modernen ICs (CMOS)
Kleiner Steuerstrom/Spannung am
Eingang schaltet größeren Strom.
Transistor als Schalter
AN (Sättigung)
Basis/Gate: HIGH → Strom fließt
Ausgang: LOW (0) – gegen Masse
AUS (Sperrbereich)
Basis/Gate: LOW → kein Strom
Ausgang: HIGH (1) – Pull-Up
CMOS: Complementary MOS – kombiniert N- und P-Kanal-MOSFETs für minimalen Stromverbrauch
Seite 8 von 13

## Slide 10
DER KONDENSATOR
Energiespeicher und Signalglätter
Aufbau
Zwei leitende Platten (Elektroden)
getrennt durch ein Dielektrikum
(Isolator: Keramik, Folie, Elektrolyt)
Kapazität C in Farad (F)
C = Q / U (Ladung / Spannung)
Funktion
Speichert elektrische Energie
im elektrischen Feld
Laden: Strom fließt, Spannung steigt
Entladen: Spannung sinkt, gibt
gespeicherte Energie ab
Einsatz in der Digitaltechnik
Stützkond.
Glättet Spannungs-
schwankungen auf
der Platine (100nF)
DRAM-Speicher
Jede Speicherzelle =
1 Transistor +
1 Kondensator
Taktgebung
RC-Glied bestimmt
Zeitkonstante für
Oszillatoren
Filter
Tiefpass/Hochpass
zur Signal-
aufbereitung
Seite 9 von 13

## Slide 11
TRANSISTOR – SCHALTUNG IM DETAIL
NPN-Transistor als elektronischer Schalter – das wichtigste Grundprinzip der Digitaltechnik
Seite 10 von 13

## Slide 12
KONDENSATOR – SCHALTUNG IM DETAIL
RC-Schaltung, Lade-/Entladekurve und DRAM-Speicherzelle
Seite 11 von 13

## Slide 13
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Bauelemente & Schaltungen
BJT
Bipolar Junction Transistor – Bipolartransistor
NPN
Negativ-Positiv-Negativ – Schichtfolge beim BJT
PNP
Positiv-Negativ-Positiv – komplementär zu NPN
MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
CMOS
Complementary MOS – N- und P-Kanal kombiniert
LED
Light Emitting Diode – Leuchtdiode
IC
Integrated Circuit – Integrierter Schaltkreis
RC
Resistor-Capacitor – Widerstand-Kondensator
NE555
Weit verbreiteter Timer-/Taktgeber-IC
Signale, Speicher & Kennwerte
DRAM
Dynamic RAM – flüchtiger Speicher, braucht Refresh
GND
Ground – Masse / Bezugspotential (0V)
VCC
Versorgungsspannung (z.B. +5V oder +3,3V)
HIGH/LOW
Logische Pegel: HIGH ≈ 5V, LOW ≈ 0V
PWM
Pulsweitenmodulation – Steuerung per Tastverhältnis
V_BE
Basis-Emitter-Spannung (ca. 0,7V bei Si-BJT)
h_FE
Gleichstromverstärkung (Faktor I_C / I_B)
τ (Tau)
Zeitkonstante τ = R × C (in Sekunden)
F (Farad)
Einheit der Kapazität (üblich: µF, nF, pF)
Seite 12 von 13

## Slide 14
ZUSAMMENFASSUNG
Zahlensysteme: Dezimal, Binär, Oktal und Hexadezimal bilden die Grundlage der Datenverarbeitung
Boolesche Logik: AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR – die Sprache der digitalen Schaltungen
Schaltungen: Aus Gattern entstehen Addierer, Speicher und komplexe Rechenwerke
Transistor: Als Schalter realisiert er alle logischen Gatter – Milliarden pro Chip
Kondensator: Energiespeicher, Signalglätter und Basis des DRAM-Speichers
Digitaltechnik Grundlagen – Fachinformatiker-Ausbildung
Seite 13 von 13