## Slide 1: Rechnerstrukturen auf dem Prüfstand
von Neumann – Architektur
Harvard-Architektur

## Slide 2: Rechner als System
Wenn man den Rechner als Blackbox betrachtet und schauen was er als Eingabe erhält und als Ausgabe zurückgibt, kommen wir zu dem Schluss dass die Eingabe und die Ausgabe nichts anderes als Daten sind und damit die Blackbox eine Datenverarbeitungsmaschine ist.

## Slide 3: Rechner vs. Mikrowelle
Haben eine feste und unveränderliche Anzahl von Programmen
Nicht programmierbar
Haben beliebig viele verschiedene Programme
sind programmierbar
Sind also flexibler als Mikrowellen

## Slide 4: Rechnerarchitektur
Definition früher: Satz an Maschinenbefehlen, die dem Rechner zur Verfügung stehen
Aber: einbinden von Maschinenbefehlen ist von anderen Dingen abhängig
  Rechnerstruktur: Art der Hardwareverknüpfung (SATA langsamer als PCIe)
  Rechnerorganisation: zeitabhängige Wechselwirkung zwischen Komponenten und deren Steuerung
  Rechnerrealisierung: logischer Entwurf und physischer Aufbau der PC-Komponenten

## Slide 5: Unterschied der SSD Anschlüsse
 | 2,5‘‘ SATA | M.2 SATA | M.2 NVMe | PCIe NVMe
Formfaktor | 2,5‘‘ | M.2 (2. Generation, „MiniSATA) |  | PCIe
Anschluss | SATA | M.2 |  | PCIe
Technologie | SATA |  | NVMe | 
Übertragungsraten* | 500 – 600 MB/s |  | 1000 – 7000 MB/s | 
* Übertragungsraten werden grundsätzlich in Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unterschieden. Lesegeschwindigkeit ist immer höher.

## Slide 6: Konkrete Unterscheidung der M.2 SSDs
SATA
NVMe
Es gibt zwei Einkerbungen in der Kontaktschnittstelle (auch „Key M + Key B“ genannt)
Es gibt nur eine Einkerbung in der Kontaktschnittstelle (auch „Key M“ genannt)
Mainboards unterstützen in der Regel beide Anschlussarten, allerdings nicht zwangsläufig NVMe.
Das heißt, wenn ihr eine NVME-SSD an den M.2-Steckplatz anschließt, der nur SATA unterstützt, wird die SSD ausgebremst.

## Slide 7: Universal-Rechner (Allzweckrechner)
Rechner soll Aufgaben universell lösen
Codierte Daten und Programme im Rechner speichern, nicht extern
Teile eines Programms können übersprungen werden
Programmdaten sind selbstständig änderbar

## Slide 8: von-Neumann-Architektur
Anforderungen:
Eingabewerk und Ausgabewerk
Ein- und Ausgabe der Daten
Speicherwerk/ Speicher
Speichern von Programmen und Daten
Rechenwerk
Ausführung arithmetischer und logischer Operationen
Leit- bzw. Steuerwerk
Steuerung besagter Programme
Weitere Eigenschaften:
Struktur nicht veränderbar (sonst nicht universell)
Daten und Code der Programme von außen eingegeben werden (Maus, Tastatur, Internet)
Programme und Daten im selben Speicher
 Speicher in große Speichereinheiten untergliedert, jede hat eigene Speicheradresse

## Slide 9: von Neumann HEUTE!
Eingabe- und Ausgabewerk werden zusammengelegt
Rechenwerk und Steuerwerk (Steuereinheit) / Leitwerk vereinen sich zur CPU (Central Processing Unit)

## Slide 10: Speicherwerk
Speicherhierarchie
Register  teuer, aber qualitativ hochwertig, schneller Zugriff
Cache  Mittelsegment, also mittlerer Preis, mittelmäßige Zugriffszeit und Kapazität
Arbeitsspeicher  langsam, aber mehr Stauraum, kosten weniger

## Slide 11: Speicherwerk – Zuordnung der Komponenten
Aufgabe wird dem jeweiligen Typ zugeordnet
Register | Cache | Arbeitsspeicher
Zum Steuerwerk zugeordnet (CPU) | Bindeglied zwischen Steuerwerk und Arbeitsspeicher | moderate Geschwindigkeit, größere Kapazität
Damit der Rechner schneller arbeitet | Speichert häufig genutzte Daten (entlastet Arbeitsspeicher) | Deutlich schneller als der Sekundärspeicher

## Slide 12: ROM- und RAM- Arbeitsspeicher
ROM  Read Only Memory (nicht flüchtig)
  Wichtig für BIOS oder UEFI (Firmware der grundlegenden Komponenten des PCs, Systemfunktionen des Rechners)
RAM  Random Access Memory (flüchtig)
DRAM (dynamic RAM)
Günstig, aber langsam
Ein Bit wird über einen Kondensator und einen Transistor realisiert
Kondensator geladen  1, nicht geladen  0
Transistor gibt elektrische Ladung frei bei Leseanforderung
Kondensator verliert im Laufe der Zeit Spannung, deswegen Auffrischung ca. 100mal pro Sekunde
SRAM (static RAM)
teurer, Einsatz im Cache
Flip-Flop-Schaltung 1 Bit durch 4 bis 6 Transistoren realisiert  keine Auffrischung, damit 100mal schneller
Durch höhere Leistung mehr Stromverbrauch und produziert mehr Wärme  bessere Kühlung
Module sind größer als DRAM-Einheiten

## Slide 13: Rechenwerk
Aus Funktionseinheiten aufgebaut
  1 Funktionseinheit = 1 Maschinenbefehl
Funktionseinheiten als feste Schaltungen  RISC (Reduced Instruction Set Computing)
1 Befehl direkt in 1 Steuersignal
(1 Takt, spart Platz)
Andere Variante: 1 Befehl realisiert durch 1 Mikroprogramm  CISC (Complex Instruction Set Computing)
1 Befehl durch mehrere Schaltungen (mehrere Takte, mehr Platz)

## Slide 14: Register im Rechenwerk
Akkumulator-Register | Status-Register | Adress-Memory-Port | Write-Memory- Port
Speichern Operanden und Resultate der Operationen | Dienen der Kommunikation mit dem Steuerwerk | Dienen zur Verständigung mit Speicherwerk | 
 | Speichern Zustand der Funktionseinheit (liest, schreibt, nichts tut) | Enthält Adresse der Speicherzellen | Enthält Informationen die gespeichert werden sollten
zuständig für Eingabe- und Ausgabedaten einer Operation und Ergebnisse dieser

## Slide 15: Steuerwerk – Gehirn des Rechners
Befehligt alle Komponenten und führt festgelegte Arbeitsvorgänge aus Programmen durch
Läuft nach EVA-Prinzip:
  1. Eingabe:
    relevante Daten aus Speicherwerk auslesen  Adresse aus dem Adress-Memory-Port, lädt Daten der adressierten Zelle mittels Read-Memory-Ports in Akkumulator-Register
  2. Verarbeitung
    In Funktionseinheit ausgeführt
  3. Ausgabe
    Ergebnis der Operation wird aus Akkumulator-Register über den Write-Memory-Port in Adresse geschrieben, die mir der Adress-Memory-Port gibt
Fetch-Decode-Execute-Zyklus
Fetch  nächster Befehl wird über angegebene Adresse aus dem Speicherwerk über Read-Memory-Port in Instruktionsregister geladen
Decode  Befehl wird entschlüsselt und Befehlsart zugeordnet (in Operanden und Operatoren zerlegt)
Execute  ausführen des Befehls

## Slide 16: Kommunikation in einem von-Neumann-Rechner
Übertragung von Bitwerten über Leitungen
Binäre null geringe Spannung
Binäre eins als hohe Spannung
versus

## Slide 17: Datenbus und Adressbus
Transportiert den Inhalt der Speicherzelle
Bandbreite des Busses  Art des Prozessors (Achtsitzer, 16, 32 oder 64 Sitzplätze)
Diesem fahren Adressbusse voraus (Fremdenführer, woher kommen die Daten, wo wollen Sie hin)
Datenbus Adressbus

## Slide 18: Steuerbus
Beinhaltet Steuerbefehle
Sozusagen der Reiseleiterbus, damit alle Wissen was sie tun sollen
wenn alle Passagiere (Bits) korrekt zusteigen entsteht ein Fluss an Informationen und Daten, außer es kommt zum Stau

## Slide 19: Von-Neumann vs. Harvard
Von Neumann hat ein Speicherwerk in dem Daten und Programme zusammenliegen
Harvard trennt diese Daten in 2 Speicher, dadurch doppelte Menge an Speicher und Bussen (teurer, aber auch schneller und weniger anfällig für Viren)