## Slide 1
RAM
Arbeitsspeicher – Grundlagen & Technik
SRAM vs. DRAM
DDR-Generationen
Dual Channel
32-Bit vs. 64-Bit Adressierung
bfw – Berufsfortbildungswerk | FIAE / FISI Grundlagen

## Slide 2
Inhaltsverzeichnis
2
Was ist RAM?
Definition, Eigenschaften, Speicherhierarchie
3
SRAM vs. DRAM
Technologie, Aufbau, Vor- und Nachteile
4
DDR-Generationen
SDR bis DDR5: Takt, Transferrate, Spannung
5
Dual Channel
Busbreite, Konfiguration, Single / Dual / Quad
6
32-Bit vs. 64-Bit Adressierung
Maximaler RAM, Adressen, Praxisbeispiele
7
Weitere Konzepte & Begriffe
PAE, ECC, LPDDR, Taktrate vs. Latenz
8
Zusammenfassung
Alle Kernthemen auf einen Blick
1 / 8

## Slide 3
Was ist RAM?
RAM (Random Access Memory) ist der flüchtige Hauptspeicher eines Computers. Er speichert temporär Daten und Programme, auf die die CPU direkt und sehr schnell zugreifen kann.
Flüchtig
Inhalt geht bei Stromverlust verloren
Schnell
Viel schneller als HDD/SSD-Speicher
Direkt adressierbar
CPU greift wahlweise auf jede Speicheradresse zu
Speicherhierarchie: Register → Cache → RAM → SSD/HDD (Geschwindigkeit ↓ | Kapazität ↑)
2 / 8

## Slide 4
SRAM vs. DRAM
SRAM
Static Random Access Memory
Speichert Bits mit Flip-Flop-Schaltung (6 Transistoren)
Kein Refresh nötig → statisch
Sehr schnell (< 1 ns Zugriffszeit)
Geringer Verbrauch im Betrieb
Teuer, geringe Speicherdichte
Einsatz: CPU-Cache (L1, L2, L3)
DRAM
Dynamic Random Access Memory
Speichert Bits in Kondensatoren (1 Transistor)
Benötigt ständigen Refresh (~ alle 64 ms)
Langsamer als SRAM (10–60 ns)
Günstiger, hohe Speicherdichte
Großer Hauptspeicher realisierbar
Einsatz: Haupt-RAM (DDR, LPDDR …)
VS
3 / 8

## Slide 5
DDR-Generationen
DDR = Double Data Rate – überträgt Daten bei steigender UND fallender Taktflanke (= doppelte Bandbreite)
Generation | Jahr | Bus-Takt | Transferrate | Spannung | Besonderheit
SDR SDRAM | 1996 | 100–133 MHz | 0,8–1,1 GB/s | 3,3 V | 1× je Takt
DDR1 | 2000 | 200–400 MHz | 1,6–3,2 GB/s | 2,5 V | 2× je Takt
DDR2 | 2003 | 400–1066 MHz | 3,2–8,5 GB/s | 1,8 V | 4× internes Prefetch
DDR3 | 2007 | 800–2133 MHz | 6,4–17 GB/s | 1,5 V | 8× Prefetch
DDR4 | 2014 | 1600–3200 MHz | 12,8–25,6 GB/s | 1,2 V | Bank Groups
DDR5 | 2020 | 3200–6400 MHz | 25,6–51,2 GB/s | 1,1 V | On-Die ECC, 2× 32-Bit
4 / 8

## Slide 6
Dual Channel
Dual Channel verdoppelt die effektive Speicherbandbreite, indem zwei RAM-Module gleichzeitig über zwei 64-Bit-Kanäle angesprochen werden → 128 Bit effektive Busbreite.
CPU
Memory Controller
Channel A (64-Bit)
DIMM A1
DIMM A2
Channel B (64-Bit)
DIMM B1
DIMM B2
Single Channel
64-Bit Busbreite
Grundkonfiguration
Dual Channel
128-Bit effektiv
ca. 2× Bandbreite
Quad Channel
256-Bit (Workstations)
z. B. Intel X299 / AMD TRX
5 / 8

## Slide 7
32-Bit vs. 64-Bit Adressierung
32-Bit Architektur
Adressbits:
32
Max. Adressen:
2³² = ~4,3 Mrd.
Max. RAM:
4 GB (theoretisch)
Praxis:
≤ 3,5 GB (OS-Overhead)
Beispiele:
Windows XP 32-Bit
Prozessoren:
Intel Pentium 4, Athlon XP
64-Bit Architektur
Adressbits:
64 (aktuell 48 genutzt)
Max. Adressen:
2⁴⁸ = ~256 Billionen
Max. RAM:
256 TB (theoretisch)
Praxis:
128 GB bis 6 TB (Server)
Beispiele:
Windows 10/11, Linux, macOS
Prozessoren:
Intel Core, AMD Ryzen, ARM64
→
6 / 8

## Slide 8
Weitere Konzepte & Begriffe
PAE – Physical Address Extension
Erlaubt 32-Bit-Betriebssystemen via Hardware-Erweiterung bis zu 64 GB RAM zu adressieren. Der Prozessor nutzt dabei 36-Bit Phys. Adressen. Jeder Prozess bleibt auf 4 GB begrenzt.
ECC – Error Correcting Code RAM
Spezieller RAM mit zusätzlichen Paritätsbits zur Erkennung und Korrektur von 1-Bit-Fehlern. Pflicht in Servern und Workstations; schützt vor Datenverfälschung durch Bitfehler.
LPDDR – Low Power DDR
Energiesparvariante für Mobilgeräte und Laptops. Geringere Spannung (z. B. LPDDR5: 1,05 V), integriert direkt im SoC (on-package). Kein Austausch möglich.
Taktrate vs. Latenz (CL-Wert)
Höherer Takt = mehr Datendurchsatz; niedrigerer CL-Wert (z. B. CL14 vs. CL16) = kürzere Zugriffszeit. Beides ist relevant – hohe Taktrate mit hoher Latenz kann schlechter sein als gemäßigter Takt mit niedriger Latenz.
7 / 8

## Slide 9
Zusammenfassung
01
SRAM
Schnell, teuer, 6 Transistoren/Bit, kein Refresh → CPU-Cache
02
DRAM
Günstig, dicht, Kondensator, benötigt Refresh → Haupt-RAM
03
DDR-Generationen
SDR → DDR1 → DDR2 → DDR3 → DDR4 → DDR5: je höher, desto schneller & effizienter
04
Dual Channel
2× 64-Bit = 128-Bit Busbreite → ~doppelte Bandbreite (Module paarweise gleich)
05
32-Bit
Max. 4 GB adressierbar (2³²); in der Praxis oft < 3,5 GB nutzbar
06
64-Bit
2⁴⁸ Adressen → 256 TB; Standard heute; läuft auch 32-Bit-Software
8 / 8
RAM – Arbeitsspeicher Grundlagen | bfw