## Slide 1
Switching-Grundlagen
MAC-Tabelle · Frame-Forwarding · Kollisions- und Broadcast-Domänen
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
bfw Standort Lübeck · FIAE / FISI
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 1 von 11

## Slide 2
Inhalt
1
Vom Hub zum Switch
2
MAC-Adresse und Frame
3
Die MAC-Adresstabelle
4
Frame-Forwarding
5
Kollisions- vs. Broadcast-Domänen
6
Switching-Methoden
7
Vor- und Nachteile · Fazit
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 2 von 11

## Slide 3
Vom Hub zum Switch
Hub (Layer 1)
leitet jedes Signal an ALLE Ports
ein gemeinsames Medium
eine große Kollisionsdomäne
Halbduplex
Switch (Layer 2)
leitet gezielt an den richtigen Port
entscheidet anhand der MAC-Adresse
jeder Port = eigene Kollisionsdomäne
Vollduplex
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 3 von 11

## Slide 4
MAC-Adresse und Frame
MAC-Adresse: 48 Bit, hexadezimal (z. B. 00:1A:2B:3C:4D:5E)
weltweit eindeutig, fest an die Netzwerkkarte gebunden
der Switch arbeitet mit Quell- und Ziel-MAC im Frame
Ziel-MAC
Quell-MAC
Typ
Daten (Payload)
FCS
Ethernet-Frame (vereinfacht)
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 4 von 11

## Slide 5
Die MAC-Adresstabelle
Lernen: der Switch merkt sich die QUELL-MAC und den Eingangsport
Weiterleiten: er sucht die ZIEL-MAC in der Tabelle
Aging: alte Einträge verfallen nach einer Zeit automatisch
Port | gelernte MAC-Adresse
Fa0/1 | 00:1A:2B:3C:4D:5E
Fa0/2 | 00:1A:2B:11:22:33
Fa0/3 | 00:5E:4D:3C:2B:1A
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 5 von 11

## Slide 6
Frame-Forwarding
Known Unicast
Ziel-MAC steht in der Tabelle
gezielt an genau diesen Port
Unknown Unicast
Ziel-MAC unbekannt
Flooding: an alle Ports außer Eingang
Broadcast
Ziel FF:FF:FF:FF:FF:FF
Flooding: an alle Ports außer Eingang
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 6 von 11

## Slide 7
Kollisions- vs. Broadcast-Domänen
Kollisionsdomänen
jeder Switch-Port bildet eine eigene
der Switch TRENNT Kollisionsdomänen
→ keine Kollisionen mehr, Vollduplex
Broadcast-Domäne
alle Ports bilden GEMEINSAM eine
der Switch trennt sie NICHT
→ dafür braucht man VLANs
Merksatz: Ein Switch trennt Kollisionsdomänen, aber nicht Broadcast-Domänen.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 7 von 11

## Slide 8
Switching-Methoden
Store-and-Forward
Frame komplett einlesen, FCS prüfen, dann senden
sicher, etwas langsamer
Cut-Through
sofort nach der Ziel-MAC weiterleiten
schnell, keine Fehlerprüfung
Fragment-Free
erste 64 Byte prüfen, dann senden
Kompromiss aus beidem
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 8 von 11

## Slide 9
Vor- und Nachteile des Switches
Vorteile
gezielte Weiterleitung statt Fluten
Kollisionsdomänen getrennt
Vollduplex, mehr Bandbreite je Port
automatisches Lernen der MACs
Grenzen
trennt keine Broadcast-Domänen → VLANs
Schleifen bei Redundanz → STP nötig
teurer als ein Hub
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 9 von 11

## Slide 10
Fazit
Der Switch arbeitet auf Layer 2 anhand der MAC-Adressen
Er lernt Quell-MACs und leitet gezielt weiter (sonst Flooding)
Er trennt Kollisionsdomänen, aber nicht Broadcast-Domänen
Store-and-Forward prüft die Frames; Cut-Through ist schneller
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 10 von 11

## Slide 11
Vielen Dank
Ausblick: VLANs trennen Broadcast-Domänen · STP verhindert Schleifen
Fragen?
[Vor- und Nachname] · [Datum]
Switching-Grundlagen
Seite 11 von 11