## Slide 1
Logging & Härtung I
Modul L · Etappe 4 · Lernfeld 11
Fachinformatiker/in Systemintegration
bfw – Unternehmen für Bildung · Standort Lübeck
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 1

## Slide 2
Lernziele & Wochenplan
Syslog-Architektur erklären: Facilities, Severities, zentrale Sammlung
Logauszüge systematisch auf Angriffsspuren auswerten
Härtungsprinzipien anwenden: Angriffsfläche minimieren
Netzwerkgeräte absichern – in Cisco-Syntax (PT) und real (OpenWrt)
Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5
Syslog-Grundlagen, zentrale Sammlung (Portainer) | Router als Syslog-Quelle, Ereignisse provozieren | Übung: Findet den Angriff (LZK-fähig) | Härtung + Packet-Tracer-Übung Cisco | OpenWrt real härten + AP2-Schleife
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 2

## Slide 3
Wozu Logs? Drei Antworten
Fehlersuche
Was ist wann passiert?
Reihenfolge & Ursache statt Raten
senkt die MTTR (E1!)
Sicherheit
Angriffe erkennen: Brute Force, Scans
Forensik nach Vorfällen
Grundlage für SIEM (Hälfte 2)
Nachweis
Wer hat was geändert?
Compliance & Meldepflichten
Beweissicherung
Ein Log, das niemand liest, ist nur Speicherverbrauch – deshalb: zentral sammeln und auswerten.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 3

## Slide 4
Syslog: Facilities & Severities
Syslog = Standard für Ereignismeldungen (UDP/514, zuverlässiger: TCP oder TLS/6514)
Facility = WOHER kommt die Meldung (kern, auth, daemon, local0–7 …)
Severity = WIE WICHTIG ist sie – 0 bis 7:
0 emerg | 1 alert | 2 crit | 3 err | 4 warning | 5 notice | 6 info | 7 debug
System unbenutzbar | sofort handeln | kritisch | Fehler | Warnung | auffällig, ok | Information | Diagnose
Merkhilfe 0→7: je KLEINER die Zahl, desto SCHLIMMER. Eine Meldung trägt immer Zeitstempel, Host, Prozess und Text – ohne korrekte Uhrzeit (NTP!) ist sie forensisch wertlos.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 4

## Slide 5
Warum ZENTRAL sammeln?
Manipulationsschutz: Angreifer löschen lokale Spuren zuerst – die Kopie auf dem Logserver bleibt
Korrelation: Ereignisse mehrerer Systeme in EINER Zeitachse sehen
Ausfallschutz: Logs überleben den Ausfall des Quellsystems
Ein Suchort statt zehn SSH-Sitzungen – schnellere Analyse, kürzere MTTR
Voraussetzungen: gemeinsame Zeitbasis (NTP), definierte Aufbewahrung, Zugriffsschutz des Logservers
Diese Woche: einfacher zentraler Sammler im Portainer · In Hälfte 2: Graylog mit Suche, Streams und Alarmen
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 5

## Slide 6
Logs lesen wie ein Profi: die Methodik
1. Zeitraum eingrenzen: Wann trat das Problem/der Verdacht auf?
2. Nach Auffälligkeiten filtern: Failed/Accepted, error, denied, ungewöhnliche Uhrzeiten
3. Muster erkennen statt Einzelzeilen lesen:
  viele Fehlversuche + 1 Erfolg = Brute Force
  viele 404 in Serie = Verzeichnis-/Schwachstellen-Scan
  Konfigänderung um 3 Uhr nachts = prüfen!
4. Quellen korrelieren: taucht dieselbe IP auf mehreren Systemen auf?
5. Zeitstrahl bauen und dokumentieren: Wer? Was? Wann? Von wo?
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 6

## Slide 7
Härtung: die Prinzipien
Angriffsfläche minimieren: alles abschalten, was nicht gebraucht wird (Dienste, Ports, Protokolle)
Sichere Protokolle erzwingen: SSH statt Telnet, HTTPS statt HTTP, SNMPv3 statt v2c
Defaults ändern: Standardpasswörter, Standard-Communities, Standard-VLAN 1
Least Privilege: Benutzer und Dienste bekommen nur nötige Rechte
Management trennen: eigenes Management-VLAN/-Netz, Zugriff nur von Admin-Stationen
Aktuell halten: Firmware/Patches – und jede Änderung dokumentieren (Change!)
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 7

## Slide 8
Netzwerkgerät härten – die Checkliste
Maßnahme | Cisco-Syntax (PT, morgen) | OpenWrt real (Freitag)
Nur SSH-Zugriff | transport input ssh | Dropbear: Passwort-Auth aus, Keys
Starke Geräte-Logins | enable secret / username … secret | root-Passwort, kein Default
Unbenutzte Ports aus | shutdown + Parking-VLAN | Interfaces deaktivieren
Management trennen | VLAN 99 + ACL auf vty | Zugriff nur aus LAN-Zone (Firewall)
SNMP absichern | snmp-server … v3 auth priv | SNMPv3-User (Lab 3 letzte Woche)
Konzept ist herstellerunabhängig – Syntax nicht. Die AP2 fragt Cisco-nah.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 8

## Slide 9
VLAN-Hopping – der AP2-Klassiker (Winter 24/25)
Angriff 1 – Switch Spoofing: Angreifer-PC gibt sich per DTP als Switch aus und handelt einen Trunk aus → Zugriff auf ALLE VLANs
  Gegenmaßnahme: DTP abschalten – Access-Ports fest auf 'switchport mode access' + 'switchport nonegotiate'
Angriff 2 – Double Tagging: doppelt getaggte Frames springen über das Native VLAN in ein fremdes VLAN
  Gegenmaßnahme: Native VLAN vom Standard (1) auf ungenutztes VLAN ändern; VLAN 1 nirgends verwenden
Plus generell: unbenutzte Ports shutdown und in ein Parking-VLAN – morgen bauen wir genau das in Packet Tracer
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 9

## Slide 10
Das nehmt ihr mit
Syslog
Facility = woher, Severity = wie schlimm
0–7: kleiner = schlimmer
zentral sammeln + NTP
Analyse
Muster statt Zeilen: Brute Force, Scans
Quellen korrelieren
Zeitstrahl dokumentieren
Härtung
Angriffsfläche minimieren
SSH/SNMPv3, Defaults ändern
Management-VLAN, Ports parken
AP2
VLAN-Hopping: DTP aus + Native VLAN
SNMPv3-Begründung sitzt
Begründung bringt die Punkte
Donnerstag zählt: Die Log-Analyse-Übung kann als Lernzielkontrolle gewertet werden.
[Name], bfw Lübeck
Modul L · E4 Logging & Härtung I
Juli 2026 · Folie 10