## Slide 1
MODUL H
Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
Vom Messwert zur Aktion – Bausteine eines IoT-Systems
Fachinformatiker AE / SI · IHK-Prüfungsvorbereitung
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 1 von 11

## Slide 2
GLIEDERUNG
Inhaltsverzeichnis
Einführung & Lernziele
Grundprinzip: Sensor – Controller – Aktor
Aktive und passive Sensoren
Wichtige Sensortypen
Aktoren im Überblick
SBC vs. MCU – Konzepte
SBC vs. MCU – Vergleich
Fazit
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 2 von 11

## Slide 3
EINFÜHRUNG
Worum geht es?
Jedes IoT-System „fühlt“, „denkt“ und „handelt“.
Sensoren erfassen die Umwelt, ein Controller verarbeitet, Aktoren wirken zurück.
Die Wahl der Recheneinheit (SBC oder MCU) entscheidet über Leistung und Energie.
Lernziele dieses Blocks
Die Wirkkette Sensor → Controller → Aktor erklären
Aktive von passiven Sensoren unterscheiden
Typische Sensoren und Aktoren ihren Einsatzgebieten zuordnen
SBC und MCU anhand sinnvoller Kriterien vergleichen
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 3 von 11

## Slide 4
HAUPTTEIL
Grundprinzip: die Wirkkette
SENSOR
erfasst Messwerte
→
CONTROLLER
verarbeitet & steuert
→
AKTOR
führt Aktion aus
Beispiel: Temperaturfühler misst 28 °C → Controller vergleicht mit Sollwert → Relais schaltet Lüfter ein.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 4 von 11

## Slide 5
HAUPTTEIL
Aktive vs. passive Sensoren
Aktive Sensoren
Senden selbst ein Signal aus und messen die Reflexion/Reaktion
Benötigen eine Energiequelle zur Signalerzeugung
Beispiele: Radar, Lidar, Ultraschall, aktives Infrarot
Passive Sensoren
Empfangen nur vorhandene Signale/Energie – keine eigene Aussendung
Oft energieeffizienter
Beispiele: Kamera, PIR-Bewegungsmelder, Temperatursensor, Mikrofon
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 5 von 11

## Slide 6
HAUPTTEIL
Wichtige Sensortypen
Sensor | Typ | Einsatzgebiete
Temperatursensor | passiv | NTC/PTC, PT100 – Klima, Prozessüberwachung, Brandschutz
Drucksensor | passiv | piezoelektrisch/kapazitiv – Hydraulik, Pneumatik, Wetter
Beschleunigungssensor | passiv | MEMS – Smartphones, Airbag, Vibrationsmessung
Ultraschallsensor | aktiv | Entfernung, Füllstand, Einparkhilfe
Lidar | aktiv | 3D-Umgebung, autonomes Fahren, Vermessung
PIR-Sensor | passiv | Bewegungsmelder, Alarmanlagen, Lichtsteuerung
Gyroskop | passiv | Drehrate – Bildstabilisierung, Navigation, Robotik
Lichtsensor (LDR) | passiv | Helligkeit – Display-Anpassung, Dämmerungsschalter
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 6 von 11

## Slide 7
HAUPTTEIL
Aktoren im Überblick
Aktortyp | Funktion | Einsatz
Elektromotor | wandelt elektrische in mechanische Energie | Antriebe, Pumpen, Lüfter
Relais | elektrischer Schalter für Lastkreise | Schalten von Verbrauchern
Magnetventil | elektromagnetisch betätigtes Ventil | Pneumatik, Hydraulik, Bewässerung
Servomotor | positionsgenaue Bewegung | Robotik, CNC, Modellbau
LED / Display | optische Ausgabe | Anzeigen, Signalisierung
Lautsprecher / Buzzer | akustische Ausgabe | Alarme, Feedback
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 7 von 11

## Slide 8
HAUPTTEIL
SBC vs. MCU – Konzepte
SBC – Single Board Computer
Vollwertiger Computer auf einer Platine, mit Betriebssystem (Linux, Windows IoT)
Mehrkern-CPU, RAM, Storage, USB/HDMI/Netzwerk – höherer Stromverbrauch
Für komplexe Aufgaben · Beispiele: Raspberry Pi, BeagleBone, NVIDIA Jetson
MCU – Microcontroller Unit
CPU, RAM und Flash auf einem Chip; kein OS (Bare Metal oder RTOS)
GPIO-Pins für Sensoren/Aktoren, sehr geringer Stromverbrauch
Für dedizierte, echtzeitfähige Aufgaben · Beispiele: Arduino, ESP32, STM32
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 8 von 11

## Slide 9
HAUPTTEIL
SBC vs. MCU – Vergleich
Kriterium | SBC | MCU
Betriebssystem | Linux, Windows IoT | keines oder RTOS
Rechenleistung | hoch (GHz, Mehrkern) | niedrig (MHz, Einkern)
RAM | GB-Bereich | KB bis MB
Stromverbrauch | Watt-Bereich | Milliwatt-Bereich
Echtzeitfähigkeit | eingeschränkt | sehr gut
Preis | €30 – €500+ | €1 – €30
Einsatz | Edge, Gateway, Medienserver | Sensorknoten, Steuerung, Embedded
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 9 von 11

## Slide 10
ZUSAMMENFASSUNG
Fazit
Sensor → Controller → Aktor ist die Wirkkette jedes IoT-Geräts.
Aktive Sensoren senden ein Signal aus, passive empfangen nur.
Aktoren wandeln Steuersignale in physikalische Wirkung (Bewegung, Schalten, Ausgabe).
SBC = leistungsstark mit OS; MCU = sparsam, echtzeitfähig, ideal für Sensorknoten.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 10 von 11

## Slide 11
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Weiter mit Block 3: Kommunikation & Protokolle – inkl. MQTT-Praxis.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 2: Sensorik, Controller & Aktoren
TT.MM.JJJJ | Seite 11 von 11