## Slide 1
MODUL H
Block 3: Kommunikation & Protokolle
Vom OSI-Modell bis MQTT – wie IoT-Geräte sprechen
Fachinformatiker AE / SI · IHK-Prüfungsvorbereitung
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 1 von 12

## Slide 2
GLIEDERUNG
Inhaltsverzeichnis
Einführung & Lernziele
IoT-Protokolle im OSI-Modell
Wichtige Anwendungsprotokolle
Mobilfunk: 4G/LTE vs. 5G
5G-Anwendungskategorien
MQTT: Publish/Subscribe
Wichtige MQTT-Begriffe
Quality of Service (QoS)
Fazit
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 2 von 12

## Slide 3
EINFÜHRUNG
Worum geht es?
IoT-Geräte müssen zuverlässig und sparsam Daten austauschen.
Verschiedene Protokolle decken unterschiedliche Anforderungen ab.
MQTT ist das zentrale, leichtgewichtige Protokoll für Telemetrie.
Lernziele dieses Blocks
IoT-Protokolle den OSI-Schichten zuordnen
Anwendungsprotokolle nach Muster und Einsatz unterscheiden
4G/LTE und 5G vergleichen, 5G-Kategorien erklären
MQTT (Pub/Sub, Topics, QoS) sicher beschreiben
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 3 von 12

## Slide 4
HAUPTTEIL
IoT-Protokolle im OSI-Modell
# | Schicht | Beispiele
7 | Anwendung | MQTT, CoAP, HTTP/REST, AMQP, XMPP, OPC UA
6 | Darstellung | JSON, XML, Protobuf, TLS/SSL
5 | Sitzung | MQTT Sessions, WebSocket
4 | Transport | TCP, UDP, DTLS
3 | Vermittlung | IPv4, IPv6, 6LoWPAN
2 | Sicherung | Ethernet, WiFi, BLE, ZigBee, LoRa
1 | Bitübertragung | Kabel, Funk (2,4 GHz, Sub-GHz), NFC
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 4 von 12

## Slide 5
HAUPTTEIL
Wichtige Anwendungsprotokolle
Protokoll | Transport | Muster | Einsatz
MQTT | TCP | Publish/Subscribe | IoT, M2M, Telemetrie (leichtgewichtig)
CoAP | UDP | Request/Response | ressourcenarme Geräte, Smart Home
HTTP/REST | TCP | Request/Response | Web-APIs, Cloud-Anbindung
AMQP | TCP | Message Queue | Enterprise, zuverlässige Übertragung
OPC UA | TCP | Client/Server | Industrie 4.0, Maschinenanbindung
WebSocket | TCP | bidirektional | Echtzeit-Web-Anwendungen
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 5 von 12

## Slide 6
HAUPTTEIL
Mobilfunk: 4G/LTE vs. 5G
Merkmal | 4G/LTE | 5G
Max. Datenrate | bis 1 Gbit/s | bis 20 Gbit/s
Latenz | 30–50 ms | 1–10 ms
Geräte pro km² | ~100.000 | ~1.000.000
Frequenzbänder | 700 MHz – 2,6 GHz | Sub-6 GHz + mmWave (26+ GHz)
Network Slicing | nicht unterstützt | virtuelle Netze je Anwendung
Energieeffizienz | Basis | bis 90 % effizienter pro Dateneinheit
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 6 von 12

## Slide 7
HAUPTTEIL
5G-Anwendungskategorien
eMBB – Enhanced Mobile Broadband
Hohe Datenraten
4K/8K-Streaming, VR/AR-Anwendungen
URLLC – Ultra Reliable Low Latency Communication
Extrem niedrige Latenz
Autonomes Fahren, Fernchirurgie, Industrie 4.0
mMTC – Massive Machine Type Communication
Millionen IoT-Geräte, Smart-City-Sensoren
Geringe Datenmengen, lange Batterielaufzeit
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 7 von 12

## Slide 8
HAUPTTEIL
MQTT: Publish/Subscribe
MQTT ist ein leichtgewichtiges Publish/Subscribe-Protokoll für IoT und M2M – ideal bei geringer Bandbreite und unzuverlässigen Netzen.
PUBLISHER
Sensor / Gerät
→ topic →
BROKER
Mosquitto, HiveMQ
→ topic →
SUBSCRIBER
App / Dashboard
Publisher und Subscriber kennen sich nicht – sie sind nur über das Topic beim Broker entkoppelt.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 8 von 12

## Slide 9
HAUPTTEIL
Wichtige MQTT-Begriffe
Begriff | Bedeutung
Broker | zentraler Server; empfängt Nachrichten und verteilt sie an Abonnenten
Publisher | Client, der Nachrichten zu einem Topic sendet
Subscriber | Client, der Topics abonniert und Nachrichten empfängt
Topic | hierarchischer Pfad, z. B. haus/wohnzimmer/temperatur
Wildcards | + (eine Ebene), # (alle untergeordneten Ebenen)
Retain-Flag | Broker speichert die letzte Nachricht für neue Subscriber
Last Will | Nachricht bei unerwartetem Verbindungsabbruch
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 9 von 12

## Slide 10
HAUPTTEIL
Quality of Service (QoS)
QoS 0 – At most once
„Fire and Forget“, keine Bestätigung
Nachricht kann verloren gehen · geringster Overhead
QoS 1 – At least once
mindestens einmal zugestellt, Bestätigung (PUBACK)
Duplikate möglich · guter Kompromiss
QoS 2 – Exactly once
genau einmal, 4-Wege-Handshake
höchste Zuverlässigkeit · größter Overhead
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 10 von 12

## Slide 11
ZUSAMMENFASSUNG
Fazit
IoT-Protokolle verteilen sich über alle OSI-Schichten.
MQTT (Pub/Sub) ist für Telemetrie führend; CoAP für ressourcenarme Geräte.
5G bringt höhere Datenraten, geringe Latenz und Network Slicing (eMBB/URLLC/mMTC).
QoS steuert die Zustellgarantie: 0 unkritisch, 1 wichtig, 2 kritisch.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 11 von 12

## Slide 12
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Praxis: eigener MQTT-Broker im LAN (Docker/Portainer) + Node-RED-Dashboard.
[Vor- und Nachname]
Modul H – Block 3: Kommunikation & Protokolle
TT.MM.JJJJ | Seite 12 von 12