## Slide 1
IPv6 – Adressierung verstehen
Adressaufbau · Kürzung · Adressarten · Zuweisung
Modul J / LF9 – Netzwerke und Dienste bereitstellen
bfw Standort Lübeck · FIAE / FISI
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 1 von 14

## Slide 2
Inhalt
1
Warum IPv6?
2
Aufbau einer IPv6-Adresse
3
Kürzungsregeln
4
Beispiel: Schritt für Schritt kürzen
5
Adressarten
6
Adresszuweisung
7
EUI-64 – Interface-ID aus der MAC
8
Vor- und Nachteile · Fazit
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 2 von 14

## Slide 3
Warum IPv6?
IPv4: 32 Bit ≈ 4,3 Mrd. Adressen – erschöpft
NAT als Notlösung – bricht echtes Ende-zu-Ende
IoT, Mobilgeräte, Cloud: Adressbedarf explodiert
IPv6: 128 Bit – praktisch unbegrenzter Adressraum
32 Bit
IPv4-Adresse
128 Bit
IPv6-Adresse
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 3 von 14

## Slide 4
Aufbau einer IPv6-Adresse
128 Bit = 8 Blöcke à 16 Bit
hexadezimal, durch Doppelpunkt getrennt
linke Hälfte = Präfix (Netz), rechte Hälfte = Interface-ID
Standard-Präfixlänge: /64
2001
0db8
85a3
0000
0000
8a2e
0370
7334
Präfix (Netz) – /64
Interface-ID
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 4 von 14

## Slide 5
Kürzungsregeln
Regel 1 – führende Nullen je Block weglassen
Regel 2 – eine Folge von Null-Blöcken durch :: ersetzen
"::" darf nur EINMAL vorkommen
bei mehreren Null-Folgen: die LÄNGSTE kürzen
ein einzelner Null-Block → 0 (nicht ::)
Beispiel: 0db8 → db8 0000 → 0
Vorher
2001:0db8:0000:0000:
0000:0000:0000:0001
Nachher
2001:db8::1
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 5 von 14

## Slide 6
Beispiel: Schritt für Schritt kürzen
Voll
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
1 – führende Nullen weg
2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329
2 – längste Null-Folge → ::
2001:db8::ff00:42:8329
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 6 von 14

## Slide 7
Adressarten
Präfix | Adressart | Bedeutung
2000::/3 | Global Unicast (GUA) | weltweit routbar, öffentlich
fe80::/10 | Link-Local (LLA) | nur im eigenen Segment, immer vorhanden
ff00::/8 | Multicast | einer an viele (z. B. ff02::1 = alle Knoten)
fc00::/7 | Unique Local (ULA) | privat, Pendant zu RFC 1918
::1 / :: | Spezial | Loopback / nicht spezifiziert
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 7 von 14

## Slide 8
Adresszuweisung
Statisch
Adresse manuell festgelegt
z. B. Server, Router
SLAAC
Autokonfiguration per
Router Advertisement (RA)
Client bildet Adresse selbst
DHCPv6
zentrale Vergabe
stateful / stateless
NDP (Neighbor Discovery Protocol) ersetzt in IPv6 das ARP von IPv4 (Nachbarschaftserkennung). Detail-Mechanik → FISI-Modul.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 8 von 14

## Slide 9
Woher kommt die Interface-ID?
SLAAC: Der Router liefert nur das Präfix – die Interface-ID bildet der Host selbst
Klassisches Verfahren dafür: EUI-64 – aus 48 Bit MAC werden 64 Bit
1
Teilen
MAC in zwei Hälften
zu je 24 Bit
2
FFFE einschieben
dazwischen –
48 Bit werden 64 Bit
3
U/L-Bit kippen
7. Bit des ersten Bytes
umdrehen
Ergebnis: eine 64 Bit lange Interface-ID, die zum /64-Präfix passt
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 9 von 14

## Slide 10
EUI-64 – Schritt für Schritt
MAC-Adresse
00:1A:2B:3C:4D:5E
1 – teilen (OUI | Geräteteil)
00:1A:2B | 3C:4D:5E
2 – FFFE in die Mitte
001A2B FFFE 3C4D5E
3 – U/L-Bit kippen
00 → 02
binär: 0000 0000 → 0000 0010
Interface-ID
021A:2BFF:FE3C:4D5E
Link-Local daraus: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 10 von 14

## Slide 11
EUI-64 in der Praxis
Vorsicht beim U/L-Bit
Das Bit wird gekippt, nicht addiert.
00 → 02 3C → 3E
AA → A8 52 → 50
Steht das Bit schon auf 1, geht es
in die andere Richtung.
Privacy Extensions
Windows, Android, iOS und die meisten
Linux-Systeme nutzen heute
Zufalls-Interface-IDs statt EUI-64.
Sonst wäre die MAC-Adresse weltweit
sichtbar und das Gerät verfolgbar.
Selbst nachprüfen: Cisco-Geräte bilden ihre Link-Local-Adressen weiterhin nach EUI-64.
In Packet Tracer: show ipv6 interface brief → das ff:fe in der Mitte suchen.
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 11 von 14

## Slide 12
Vor- und Nachteile
Vorteile
riesiger Adressraum
kein NAT nötig – echtes Ende-zu-Ende
Autokonfiguration (SLAAC)
vereinfachter, fester Header
Nachteile
schwerer lesbar und merkbar
Umstellungsaufwand
Koexistenz IPv4/IPv6 (Dual-Stack)
Sicherheits-Neuland bei Fehlkonfiguration
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 12 von 14

## Slide 13
Fazit
IPv6 löst die Adressknappheit dauerhaft
Kürzen und Expandieren sicher beherrschen – die Regeln sitzen
Adressart am Präfix erkennen (2000::/3, fe80::/10, ff00::/8 …)
EUI-64: MAC teilen, FFFE einschieben, U/L-Bit kippen
Zuweisung: statisch · SLAAC · DHCPv6
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 13 von 14

## Slide 14
Vielen Dank
Jetzt üben: IPv6-Trainer – Kürzen · Expandieren · Adressart · EUI-64 · Subnetz bilden
Fragen?
[Vor- und Nachname] · [Datum]
IPv6 – Adressierung
Seite 14 von 14