## Slide 1
MODUL B · LERNFELD 2 · LERNEINHEIT 04
Ergonomie, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit
Der Arbeitsplatz als Ganzes, nicht als Summe von Geräten
bfw – Unternehmen für Bildung · Umschulung Fachinformatiker/-in

## Slide 2
Worum es in dieser Lerneinheit geht
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 2 von 12
Einen Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch einrichten
Barrierefreiheit an der konkreten Einschränkung ausrichten
Den Lebenszyklus eines Geräts von der Beschaffung bis zur Entsorgung betrachten
Altgeräte mit sensiblen Daten rechtssicher aus dem Betrieb nehmen
Diese Anforderungen in das Lastenheft überführen
Ihr Ergebnis am Ende
Ein Arbeitsplatzkonzept inklusive Lösung für Frau Adam
8 Unterrichtseinheiten
davon 4 praktisch
Aktivierung
Sehen Sie sich Ihren eigenen Platz an: Sitzt die Bildschirmoberkante auf Augenhöhe? Messen Sie nach, statt zu schätzen.

## Slide 3
Warum das zum Auftrag gehört
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 3 von 12
Ein Arbeitsplatz, der alle technischen Anforderungen erfüllt und Rückenschmerzen verursacht, ist mangelhaft ausgestattet
Ergonomie ist in Teilen gesetzlich vorgeschrieben, nicht optional
Barrierefreiheit entscheidet darüber, ob jemand seine Arbeit überhaupt ausführen kann
Nachhaltigkeit steht seit 2025 ausdrücklich unter den Bewertungskriterien für IT-Systeme
Alles davon gehört ins Lastenheft — was nicht gefordert wurde, kann später nicht eingefordert werden
Merksatz
Diese drei Themen sind keine freundliche Zugabe. Sie sind Teil der geschuldeten Leistung — und drei der Bewertungskriterien in der Nutzwertanalyse in LE 06.

## Slide 4
Ergonomie: Bildschirm und Arbeitsplatz
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 4 von 12
Element | Anforderung
Bildschirm | Oberkante auf oder leicht unter Augenhöhe, Sehabstand etwa 50 bis 80 cm je nach Größe
Aufstellung | Im rechten Winkel zum Fenster — sonst Blendung oder Spiegelung
Tisch | Ausreichend tief für Bildschirm und Unterlagen, Beinfreiheit ohne Hindernisse
Stuhl | Verstellbar in Höhe und Rückenlehne, Rollen passend zum Bodenbelag
Eingabegeräte | Tastatur getrennt vom Bildschirm, Auflagefläche davor
Beleuchtung | Ausreichend und blendfrei, Tageslicht durch Jalousien regelbar
Geräusch | Im Großraum entscheidend: leise Geräte, Drucker außerhalb des Arbeitsbereichs
Merksatz
Höhenverstellbarkeit ist keine Ausstattungsfrage, sondern Voraussetzung. Ein Bildschirm ohne sie lässt sich nicht an die Körpergröße anpassen.

## Slide 5
Der Sonderfall Notebook
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 5 von 12
Das Problem
Bildschirm und Tastatur sind fest verbunden
Ist der Bildschirm auf Augenhöhe, liegt die Tastatur zu hoch
Liegt die Tastatur richtig, schaut man nach unten
Bei Dauernutzung führt das zu Nacken- und Schulterbeschwerden
Die Lösung
Externe Tastatur und Maus
Notebookständer oder Dockingstation
Externer Bildschirm auf richtiger Höhe
Das gehört in die Kalkulation, nicht ins Zubehör
Merksatz
Wer ein Notebook als Dauerarbeitsplatz verkauft, ohne Tastatur, Maus und Ständer mit anzubieten, liefert einen ergonomisch mangelhaften Arbeitsplatz.
Aktivierung
Rechnen Sie überschlägig: Was kostet die ergonomische Ergänzung eines Notebookarbeitsplatzes?

## Slide 6
Barrierefreiheit: keine Pauschallösungen
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 6 von 12
Einschränkung | Hardware | Software
Sehbehinderung | Großer Bildschirm, hohe Auflösung, kontrastreiche Tastatur | Vergrößerung, Kontrastanpassung, Schriftgrößen
Blindheit | Braillezeile, Kopfhörer | Bildschirmlesesoftware, Bedienung ohne Maus
Hörbeeinträchtigung | Optische statt akustischer Signalgeber | Visuelle Benachrichtigungen, Untertitel
Motorische Einschränkung | Alternative Eingabegeräte, Trackball, Fußschalter | Tastaturkürzel, Spracheingabe, Verzögerungen
Kognitive Einschränkung | Reizarmer Arbeitsplatz | Reduzierte Oberflächen, klare Beschriftungen
Merksatz
Die Maßnahme richtet sich nach der konkreten Einschränkung. Eine Sehschwäche verlangt etwas anderes als ein eingeschränktes Gesichtsfeld — deshalb wird gefragt, nicht geraten.

## Slide 7
Zuerst die Bordmittel prüfen
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 7 von 12
Alle verbreiteten Betriebssysteme bringen Bedienungshilfen mit
Vergrößerung, Kontrastmodus, Schriftgrößen, Vorlesefunktion, Bedienung ohne Maus
Sie kosten nichts, sind sofort verfügbar und brauchen keine Beschaffung
Erst wenn sie nicht ausreichen, wird Zusatzsoftware oder Spezialhardware beschafft
Auch Webseiten bieten Einstellmöglichkeiten — Schriftgröße, Kontrast, Bedienung per Tastatur
Aktivierung
Aktivieren Sie am Übungsgerät Vergrößerung, Kontrastmodus und Vorlesefunktion. Bedienen Sie den Rechner fünf Minuten ohne Maus.
Merksatz
Für Frau Adam bei Steinbach & Partner gilt: erst Art und Grad der Sehbehinderung klären, dann Bordmittel testen, dann beschaffen.

## Slide 8
Der Lebenszyklus eines Geräts
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 8 von 12
1
Beschaffung
Umweltzeichen als Bewertungskriterium, Verpackungsaufwand und Transportwege berücksichtigen.
2
Nutzung
Energieverbrauch im Betrieb und im Bereitschaftsbetrieb, Energiesparprofile, Abschaltung außerhalb der Arbeitszeit.
3
Verlängerung
Reparierbarkeit, Ersatzteile, Aufrüstbarkeit von Speicher und Datenträger.
4
Weitergabe und Entsorgung
Verkauf oder Spende nach nachweislicher Löschung, sonst Rückgabe über Hersteller, Handel oder Sammelstelle.
Merksatz
Ein Gerät, das ein Jahr länger läuft, spart mehr als jede Effizienzklasse. Die wirksamste Nachhaltigkeitsmaßnahme ist die längere Nutzung.

## Slide 9
Altgeräte mit sensiblen Daten
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 9 von 12
Was nicht genügt
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Einfaches Formatieren
Löschen in den Papierkorb
Eine mündliche Zusage des Entsorgers
Was erforderlich ist
Löschung nach anerkanntem Verfahren
Bei Bedarf physische Zerstörung des Datenträgers
Löschprotokoll mit Gerät, Verfahren, Datum, Person
Schriftliche Vereinbarung und Entsorgungsnachweis
Merksatz
Bei Steinbach & Partner liegen Mandantendaten auf den Altgeräten. Ohne Löschprotokoll und Entsorgungsnachweis ist der Auftrag nicht sauber abgeschlossen — unabhängig davon, ob der Kunde danach fragt.

## Slide 10
So kommt es ins Lastenheft
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 10 von 12
Statt so | Besser so
„Ergonomische Arbeitsplätze“ | Alle Bildschirme sind in der Höhe verstellbar und neigbar
„Möglichst umweltfreundlich“ | Die Bildschirme erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse C
„Barrierefrei“ | Ein Arbeitsplatz erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit bei starker Sehbehinderung
„Alte Geräte entsorgen“ | Rücknahme nach ElektroG, Löschprotokoll und Entsorgungsnachweis werden vorgelegt
„Leise Geräte“ | Die Rechner arbeiten lüfterlos oder mit maximal 25 dB im Leerlauf
Merksatz
Eine Anforderung muss überprüfbar sein. Alles, was sich nicht messen oder nachweisen lässt, ist ein Wunsch — und im Streitfall wertlos.

## Slide 11
Die Praxisstrecke dieser Lerneinheit
[Vorname Nachname] | LE 04 Ergonomie, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit | 10.08.2026 | Seite 11 von 12
Begehung
Einen realen Arbeitsplatz bewerten
Messen statt schätzen
Checkliste in fünf Abschnitten
Barrierefreiheit testen
Bedienungshilfen aktivieren
Webseite ohne Maus bedienen
Ergebnisse protokollieren
Auswertung
Drei Verbesserungen nach Wirkung ordnen
Kosten schätzen
Welche kostet nichts?
Aktivierung
Arbeiten Sie zu zweit. Bewerten Sie einen Platz im Schulungsraum und legen Sie drei Verbesserungen vor.

## Slide 12
Was Sie jetzt können
Einen Bildschirmarbeitsplatz ergonomisch einrichten und bewerten
Den Sonderfall Notebook erkennen und richtig ergänzen
Barrierefreiheit an der konkreten Einschränkung ausrichten
Den Lebenszyklus eines Geräts von der Beschaffung bis zur Entsorgung betrachten
Altgeräte mit sensiblen Daten rechtssicher aus dem Betrieb nehmen
Nächste Lerneinheit
LE 05 — Energieversorgung und Energieeffizienz: Was ein Arbeitsplatz verbraucht und wie eine USV ausgelegt wird.